## Slide 1
IoT
SISTEMA IOT FULL-STACK PARA MONITORAMENTO E DETECÇÃO DE
QUEDAS EM IDOSOS
ESP32 • MPU6050 • MQTT • Node.js • MySQL • Socket.IO • React
v0.9.0 — Demo acadêmica integrada
Rafael Ryan Ramos de Souza
Rodrigo de Souza Scarinci
Universidade do Vale do Paraíba • Engenharia da Computação
Projetos em Engenharia da Computação II • Sistema IoT de Monitoramento de Quedas
01
Notes: Rafael: abrir o vídeo apresentando o título, os autores e o propósito geral. Falar que é um sistema IoT full-stack, demonstrável, com hardware real e dashboard web.

## Slide 2
CONTEXTO
Introdução: por que monitorar quedas?
Quedas e longos períodos de imobilidade são eventos de risco para idosos.
A resposta rápida depende de alerta, histórico e acompanhamento remoto.
Sensores inerciais permitem detectar impacto, rotação e mudança de postura.
A solução proposta integra hardware real com sistema web para operação.
ALERTA
queda
confirmada
tempo real
dashboard e histórico
baixo custo
ESP32 + MPU6050
Projetos em Engenharia da Computação II • Sistema IoT de Monitoramento de Quedas
03
Notes: Rafael: contextualizar o problema. Evite prometer validação médica. Fale que o protótipo é acadêmico e experimental, mas demonstra a integração ponta a ponta.

## Slide 3
O QUE A SOLUÇÃO ENTREGA
Objetivo do projeto
Desenvolver e demonstrar um sistema IoT full-stack capaz de monitorar movimentos, registrar eventos e apoiar a resposta operacional a quedas.
Escopo acadêmico: protótipo funcional, modular e auditável — não é dispositivo médico validado.
Detectar
movimento intenso, queda suspeita e queda confirmada
Comunicar
status, telemetria e eventos por MQTT
Persistir
histórico em MySQL para auditoria
Visualizar
dashboard em tempo real com Socket.IO
Responder
alertas, confirmação, resolução e exportação
Projetos em Engenharia da Computação II • Sistema IoT de Monitoramento de Quedas
04
Notes: Rodrigo: apresentar o objetivo como uma integração completa: firmware, broker MQTT, backend, banco, Socket.IO e frontend. Reforçar que não substitui avaliação clínica.

## Slide 4
ESTRUTURA DO SISTEMA
Metodologia: arquitetura em camadas
ESP32 +
MPU6050
Broker
MQTT
Backend
Node.js
MySQL
Histórico
Dashboard
Web
Decisão crítica no firmware
Backend persiste e distribui
Interface mostra operação
TÓPICOS MQTT
queda/devices/{deviceId}/status
queda/devices/{deviceId}/telemetry
queda/devices/{deviceId}/events
Socket.IO atualiza o painel em tempo real; eventos e telemetria ficam persistidos para auditoria.
Projetos em Engenharia da Computação II • Sistema IoT de Monitoramento de Quedas
05
Notes: Rafael: descrever o fluxo da esquerda para a direita. Reforçar que o navegador não decide queda; o firmware envia eventos e o backend organiza o escopo e histórico.

## Slide 5
PROTÓTIPO EMBARCADO
Metodologia: hardware e ligações
ESP32 DevKit
Wi‑Fi
MQTT
Lógica local
MPU6050
acelerômetro + giroscópio
SOS / buzzer
alerta local apenas em queda confirmada ou SOS
PINAGEM PRINCIPAL
MPU6050 VCC -> ESP32 3V3
MPU6050 GND -> ESP32 GND
MPU6050 SDA -> ESP32 GPIO 21
MPU6050 SCL -> ESP32 GPIO 22
BUZZER_PIN = GPIO 25
SOS_BUTTON = GPIO 27
Projetos em Engenharia da Computação II • Sistema IoT de Monitoramento de Quedas
06
Notes: Rodrigo: explicar o hardware. Dizer que o MPU6050 mede aceleração e giro; o ESP32 processa localmente e publica MQTT. Citar a ligação do sensor: VCC 3V3, GND, SDA GPIO21, SCL GPIO22.

## Slide 6
MÁQUINA DE ESTADOS
Metodologia: algoritmo de detecção
1
Impacto
pico de aceleração e/ou giro
2
Orientação
mudança de postura após o impacto
3
Imobilidade
repouso por uma janela mínima
4
Decisão
movimento, suspeita ou queda
REGRA PRINCIPAL
if (impacto && orientacao && imobilidade)
eventType = "fall_detected";
else if (impacto && gyroAlto)
eventType = "fall_suspected";
else
eventType = "movement_detected";
buzzer: apenas fall_detected ou SOS
Modo Demo apresentação
Leitura interna do sensor: 25 ms
Publicação MQTT: 500 ms
Janela visual: 120 amostras
Uso acadêmico, não clínico
Projetos em Engenharia da Computação II • Sistema IoT de Monitoramento de Quedas
07
Notes: Rafael: explicar que a queda confirmada só acontece quando existe sequência completa: impacto, mudança de orientação e imobilidade. Movimento intenso não vira queda automaticamente e não toca buzzer.

## Slide 7
CAMADA DE SOFTWARE
Metodologia: backend, segurança e dados
Routes
rotas HTTP
Controllers
entrada e validação
Services
regras de negócio
MySQL
histórico
JWT
sessão web protegida
Roles
permissões por perfil
X-Organization-Id
escopo multi-tenant
Socket.IO
eventos em tempo real
FLUXOS DO BACKEND
POST /api/auth/login -> JWT
GET /api/devices -> Bearer token
X-Organization-Id: <tenant>
MQTT separado da sessão web:
status / telemetry / events
Projetos em Engenharia da Computação II • Sistema IoT de Monitoramento de Quedas
08
Notes: Rodrigo: falar do backend como MVC-like: routes, controllers, services e acesso ao banco. Explicar que o JWT protege o painel web, enquanto o MQTT é o canal do dispositivo.

## Slide 8
DASHBOARD WEB
Metodologia: interface e operação
Fluxo operacional no painel
1
Login com JWT
2
Paciente e device vinculados
3
Telemetria e status online
4
Alerta entra na fila
5
Atender, resolver ou cancelar
Monitor de Quedas
ONLINE
MODO DEMO
95%
bateria estimada
-58 dBm
RSSI
120
amostras no gráfico
telemetria em tempo real
Projetos em Engenharia da Computação II • Sistema IoT de Monitoramento de Quedas
09
Notes: Rafael: explicar o que aparece no dashboard: status online, modo demo, bateria estimada, RSSI, gráfico de telemetria e fila de alertas. Durante o vídeo, alternar rapidamente para o sistema real se possível.

## Slide 9
PROTÓTIPO FUNCIONANDO
Resultados obtidos
25 ms
leitura do sensor no modo Demo
500 ms
publicação MQTT no modo Demo
120
amostras exibidas no gráfico
95%
bateria estimada por calibração
Queda confirmada em teste controlado
pico de aceleração: 2,30 g
pico de giroscópio: 237,20 deg/s
imobilidade confirmada
motivo: impact_orientation_immobility
O que foi validado
telemetria real chegando ao painel
eventos persistidos no histórico
alertas com atendimento e exportação
modo Demo para apresentação em bancada
Projetos em Engenharia da Computação II • Sistema IoT de Monitoramento de Quedas
10
Notes: Rodrigo: apresentar os resultados. Dizer que a queda controlada em superfície macia comprovou o fluxo de impacto, orientação e imobilidade. Não falar em validação clínica; é validação preliminar acadêmica.

## Slide 10
O QUE FUNCIONOU E O QUE AINDA LIMITA O SISTEMA
Discussão
Pontos fortes
Decisão local no ESP32 reduz dependência do navegador.
Histórico e evidências facilitam auditoria.
Multi-tenant e JWT organizam acesso ao painel.
Modo Demo torna a apresentação mais estável.
Limitações
Não é equipamento médico validado.
Precisa de mais testes para reduzir falsos positivos.
Bateria ainda é estimativa manual por tempo.
FFT ficou como evolução experimental.
Teste seguro
A demonstração deve ser feita com a caixa/sensor em superfície macia, sem pessoa, sem arremesso forte e com o módulo imóvel após o impacto.
não testar queda com pessoa
Projetos em Engenharia da Computação II • Sistema IoT de Monitoramento de Quedas
11
Notes: Rafael: discutir de forma honesta. O protótipo funciona para demonstração, mas precisa de dataset maior e calibração para uso real. Destacar segurança do teste.

## Slide 11
SÍNTESE
Conclusão
O projeto atingiu o objetivo acadêmico: integrar sensor, comunicação, backend, banco e interface web em um sistema demonstrável de monitoramento de quedas.
A arquitetura modular permite evolução futura sem refazer todo o sistema.
Mais testes
coletar dados em diferentes posições e superfícies
Calibração
ajustar limiares para reduzir falsos positivos
Bateria real
medição elétrica por ADC ou fuel gauge
FFT e IA
estudar features adicionais no futuro
Projetos em Engenharia da Computação II • Sistema IoT de Monitoramento de Quedas
12
Notes: Rodrigo: fechar dizendo que o sistema demonstra bem os conceitos de IoT, redes, backend, banco de dados, segurança e interface. Citar os próximos passos.